## Slide 1: JT65/JT9
Fantastiska digitala moder
Från en artikel i QTC – Dec 2016
Tilman D. Thulesius
SM0JZT sm0jzt@ssa.se

## Slide 2: Agenda
Life is to short for – do the right thing
WSPR – för och nackdel mot JT65/JT9
JT65/JT9 teori
Hur köra JT65/JT9 ?
  WSJT-x
  Rigg, CAT, VAC, effekt, antenn …….

## Slide 3
Life is to short for QRP ?
Rätt frekvens
Rätt tid
Rätt modulationssätt

## Slide 4
Säg hej till Joe K1JT

## Slide 5
Säg hej till WSPR
2013
Artiklar i QTC
Föredrag

## Slide 6
WSPR fördel
Kan överföra information med otroligt litet s/n
  Duktig CW operatör -15dB ( 3.1 % energi visavi bruset )
  WSPR -27dB ( 0.2 % energi visavi bruset )
  JT65 -25dB ( 0.32 % energi visavi bruset )
Felkorrigering
Varje dB är guld värd

## Slide 7
WSPR nackdel
Envägs QSO
Begränsad informationsöverföring
  Signal
  QTH
  Signalrapport

## Slide 8
JT65 teori 1
Utvecklades för EME-trafik
Kan överföra information med otroligt litet s/n
  Duktig CW operatör -15dB ( 3.1 % energi visavi bruset )
  WSPR -27dB ( 0.2 % energi visavi bruset )
  JT65 -25dB ( 0.32 % energi visavi bruset )
Felkorrigering
Varje dB är guld värd

## Slide 9
JT65 teori 2
FSK med 65 tonhöjder
  FSK ( Frekvensskift ) minst känsligt för instabilitet och fasfel
Meddelandepaket 13 tecken (72 bits)
  CW är seriellt (Type 1 paket = 170 bits)
Sändning under 46.8 sec
  Start 1 sec efter varje påbörjad min
  Återstående 12.2 sec av minuten - avkodning
FEC (Forward Error Correction)
  72 + 306 (error corr bits) = 378 bits
Fast frekvens, varje QSO 185 Hz

## Slide 10
JT9
Som JT65 , men effektivare….
  JT65 för EME/VHF/UHF, JT9 för LF - HF
FSK med 9 tonhöjder
Fast frekvens, varje QSO 15.6 Hz
JT9 -27dB ( 0.2 % energi visavi bruset )
Sändning under 46.8 sec
  Start 1 sec efter varje påbörjad min
  Återstående 12.2 sec av minuten - avkodning
Felkorrigerat och klart genom interpolering av paket
  FEC (Forward Error Correction)

## Slide 11
Vad behövs ?

## Slide 12
WSJT-X
Hämta på nätet – Gratis !!

## Slide 13
Vad göra ?

## Slide 14
Vad göra - SDRadio ?

## Slide 15
Tack så mycket !

## Slide 16
Vad göra – länkar……
radio.thulesius.se Gamla QTC artiklar ( 15+ år … )
wsprnet.org WSPR-databas
pskreporter.info/pskmap.html
shop.qrplabs.com WSPR-radio
www.arrl.org/files/file/18JT65.pdf JT65-teori
www.physics.princton.edu/pulsar/k1JT/wsjtx.html WSJT-x
www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html JTDX
Virtual Audio Cable
com0com