## Slide 1: Elektronik
4 timers introduktion til Arduino
Formål:
Kendskab til EL-værkstedet
Kendskab til hvordan vi arbejder

## Slide 2: Metode --- Learning by doing
Det er ok at
  prøve --- Fejle --- Prøve igen
  komme til at brænde noget af
Det er IKKE ok
  At ødelægge noget med vilje
  At pille rode rage ved noget der ikke er jeres
  At Lege med ting der ikke skal bruges i jeres projekt

## Slide 3: Elteknik
Steen og Jannich
Det i finder på
  Måske en del
  Måske modificeret
Tit en del selvstudie
Tit en del ventetid
  Det er en god ide at arbejde mens man venter
Meget kan findes på
https://teknologi.nu/teknikfag-el/arduino/

## Slide 4: Download program
https://www.arduino.cc/download_handler.php

## Slide 5: Input --- Controller --- Output
Controller
Digital
Arduino
Programmeres
Arduino.cc
Lys diode
A0 – A5
Kontakt
2 – 13
2 – 13
3 + 5 + 6 + 9 + 10 + 11
~
Temperatur
Analogt Input
Binært Input
Motor
Binært Output
”Analogt” Output

## Slide 6: Breadboard metal

## Slide 7: Breadboard med stumper

## Slide 8: Afisolering
10mm

## Slide 9: Pinde på arduino

## Slide 10: Konstanter, Ind og Udgange
// Konstanter bruger vi f.eks. til pinde
const int buttonPin = 2; // knap
const int ledPin = 13; // Lys diode

## Slide 11: Variable
// Bruger vi lige som x i matematik:
int buttonState = 0;

## Slide 12: Setup
void setup() {
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT); }

## Slide 13: Loop
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH); } // turn LED on:
else {
digitalWrite(ledPin, LOW); } // turn LED off:
}

## Slide 14: Eksempler