Indsatsplan for

Tibberup Å

Værebro Å-system

Vandrammedistrikt Sjælland

AP Consult Furesø Kommune

Teknisk Forvaltning

Marts 2008

Udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med AP Consult, marts 2008.

Kirsten Sloth Nielsen, Furesø Kommune

Henning Hjuler, AP Consult

Billeder: Henning Hjuler, AP Consult

Indekseringen er omfattet af copyright.

Rapporten må citeres med kildeangivelse

Forsidefoto: Tibberup Å .

Furesø Kommune

indsatssplan

Tibberup Å

Marts 2008

1.	INDLEDNING	1

1.1	Generelt om indsatsplanen	1

1.1.1	Formål og baggrund	1

1.2	Kort over Tibberup Å	2

2.	Tibberup Å	3

2.1.1	Beskrivelse	3

2.1.2	Historie	3

2.1.3	Status	4

2.2	Biologisk Vandløbskvalitet	5

2.2.1	Udvikling i biologisk vandløbskvalitet	6

2.2.2	Vandkemi	10

2.3	Sammenfatning af de naturværdier	12

2.4	Baggrund for indsatsplan	12

2.4.1	Basistilstand	12

2.4.2	Forslag til målsætning for fremtidig tilstand	13

3.	indsatsplan	14

3.1	Yderligere undersøgelser	14

3.2	Retablering af fysiske forhold	15

3.2.1	Strækning 1	15

3.2.2	Vesterled Sø	16

3.2.3	Strækning 2	16

3.2.4	Strækning 3	17

Referencer	19

Bilag 1: Kort over prøvetagningssteder

# INDLEDNING

## Generelt om indsatsplanen

### Formål og baggrund

Furesø Kommunes har udarbejdet dette forslag til indsatsplan for at beskrive mulighederne for, at kommunen lever op til kravet i Lov om Miljømål, der implementerer Vandrammedirektivet i Danmark.

Denne indsatsplan indeholder:

- En beskrivelse af vandløbet

- En teknisk analyse af vandløbet, herunder:

  - De fysiske forhold

  - Hydrauliske forhold

  - Vandkemiske forhold

- Vandløbets nuværende kvalitetsmæssige tilstand.

- Vandløbets fremtidige mulige kvalitetsmæssige tilstand.

- En beskrivelse af den indsats, der kan bidrage til, at kommunen lever op til Vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand.

- Et overslag over omkostningerne ved indsatsen.

Vedligeholdelsen af vandløbet foretages i henhold til Vandløbsloven, og vedligeholdelsens form og omfang fremgår af Regulativet for vandløbet, der kan rekvireres hos kommunen.

## Kort over Tibberup Å

# Tibberup Å

Tibberup Å udspringer i Gladsaxe Kommune og løber gennem Herlev, Furesø og Ballerup kommuner. De enkelte kommuner er vandløbsmyndighed på de strækninger, der er beliggende i den respektive kommune.

Tibberup Å er en del af Værebro å-systemet, der udmunder i Roskilde Fjord.

### Beskrivelse

Vandløbets begyndelsespunkt, station 0 meter, er beliggende i Smørmosen i Gladsaxe Kommune. Herfra forløber Tibberup Å forbi Fedtmosen mod vest til Ring IV, hvorfra den løber mod nordvest til Skovbovænget. Fra Skovbovænget løber den igen mod vest til Gisselfeld Bro på Skovlystvej, hvorfra åen forløber i nordvestlig retning mod Søndersø. Tibberup Å løber syd om Søndersø og svinger mod syd gennem Flyvestation Værløse, hvor åen er rørlagt på en strækning på begge sider af landingsbanen, ligesom den er rørlagt på den sidste strækning ind i Jonstrup. Vandløbet udmunder i Jonstrup Å´s station 0, der i Tibberup Å er station 8.242 meter. Slutpunktet er et rørudløb, der er beliggende få meter syd for krydset mellem Bringevej og Jonstrupvej i Jonstrup.

Tibberup Å har en række tilløb af mindre grøfter og modtager desuden store mængder vand fra befæstede arealer. Vandløbet løber gennem en række mindre vandhuller og moser og desuden gennem Vesterled Sø, der har et areal på ca. 1,7 ha. Marin recipient er Roskilde Fjord.

### Historie

Tibberup Å bærer præg af regulering, der formentlig er sket i forbindelse med afvanding af vådområder til inddragelse i landbrugsdrift i midten af det 19. århundrede. På Kort & Matrikelstyrelsens kort fra perioden 1842-99 bærer Tibberup Å navnet Værebro Å. Store dele af de ånære områder er siden blevet inddraget til bymæssig bebyggelse.

### Status

#### Strækning 1 – fra vandløbets start til Vesterled Sø

Faldforholdene i Tibberup Å er meget vekslende. Vandløbet falder 9,64 meter på det 8.242 meter lange forløb, svarende til 1,2 ‰, men størstedelen af faldet afvikles mellem Ring IV og Ballerupvej.

På strækningen fra starten i Smørmosen og gennem Fedtmosen har åen ikke egentlig karakter af vandløb, hvilket den formodentlig heller ikke har haft under oprindelige naturforhold. Åen ligger de fleste steder skjult i terrænet, og med undtagelse af nogle enkelte steder med megen skygge, var vandløbet på besigtigelsestidspunktet helt groet til med tagrør. Mellem Fedtmosen og Vesterled Sø er vandløbet lidt mere synligt, men kun takket være vedligeholdelse af brinker og langs de stier, der løber gennem området. På denne strækning er især den nordlige brink anvendt til villabebyggelse.

Der er store rekreative interesser på hele den øvre strækning, der ligger meget bynært. Flere steder er der opstillet borde og bænke samt etableret bål/grillsteder, der udnyttes intensivt. Området anvendes af motionister, hundeluftere, ornitologer, skovtursgæster m.fl.

#### Vesterled Sø

Det fremgår af de gamle kort at Vesterled Sø er helt eller delvis opstået ved tørvegravning. Søen er i dag ca. 1,7 ha. Der er udarbejdet en plejeplan for søen /1/, hvoraf det fremgår:

” Vanddybden i søen varierer fra 1-2 meter, og bunden er præget af tørv. Oven på tørven er aflejret et lag af gråbrunt, vandholdigt sediment, der stammer fra tilførsel af separatkloakeret regnvand og fra søens egen produktion af alger. Der er ikke fundet bundplanter i søen i forbindelse med pejlingen af sediment. Bundplanter er indikatorer for god tilstand i søer og er samtidig med til at fastholde en god økologisk tilstand der, hvor de findes. Søens vand er relativt klart med et moderat forhøjet indhold af næringsstoffet fosfor. De relativt høje fosforkoncentrationer i vandmassen indikerer, at der i den varme sommerperiode sker en fosforfrigivelse fra sedimentet.

Søen rummer en tæt bestand af skaller, brasen, karusser og suder. Disse fisk medvirker til at holde søen i en ikke klarvandet tilstand.”

Søen rummer ifølge oplysninger fra kommunens å-mand en stor bestand af dammuslinger.

Der er desuden udarbejdet en belastningsopgørelse for søen /2/. Opgørelsen viser, at søen og Tibberup Å opstrøms søen modtager 124 kg fosfor pr. år via separatkloakeret regnvand, hvoraf 17 kg udledes direkte i søen.

#### Strækning 2 – fra Vesterled Sø til Ballerupvej

Nedstrøms Vesterled Sø løber Tibberup Å fortsat i bynære omgivelser frem til Rådyrvej/Elmekrogen, hvorefter åens omgivelser ændres til græssede enge og skov. Faldforholdene bliver gradvis bedre og bedre, hvilket afspejles i bundforholdene, hvor den bløde, slammede bund afløses af sten, grus og sand. Det er først nedstrøms Rådyrvej, at vandløbet fremtræder som en synlig del af landskabet.

På strækningen løber vandløbet langs og gennem flere småsøer. Opstrøms Skovbovænget er vandløbets brinker kraftigt erosionspåvirket, og nedstrøms vejen er der en kortere strækning, hvor vandløbet langs en vandindvinding løber i betonfliser. Mellem Skovbovænget og Rådyrvej er der enkelte steder med brinkerosion.

Mellem Rådyrvej og Skovlystvej løber vandløbet langs enge, der afgræsses af storkreaturer, hvorefter det løber gennem en skov/eng-strækning, hvor KE har en række vandforsyningsboringer. Engene opstrøms Ballerupvej er ligeledes afgræsset af kreaturer.

Der blev ved besigtigelsen iagttaget 2 snoge på strækningen.

#### Strækning 3 – fra Ballerupvej til udløb i Jonstrup Å

Denne strækning er kraftig kulturpåvirket, idet det meste af strækningen fremtræder som en gravet grøft, der formodentlig er etableret for at begrænse belastningen af Søndersø, der er målsat som en sø, der kan anvendes til vandforsyningsformål. Herudover er en 530 meter lang strækning under landingsbanen på FST Værløse for nærværende rørlagt, i lighed med de sidste ca. 235 meter før overgangen til Jonstrup Å i Jonstrup.

Strækningen har et dårligt fald, idet faldet er på ca. 1,64 meter på det 2.545 meter lange forløb, svarende til 0,6 ‰.

## Biologisk Vandløbskvalitet

Kvaliteten i vandløbet måles bl.a. ved at registrere de forskellige smådyr, der lever i vandløbet. Der gives point efter art og antal, og pointene samles på en skala, der kaldes Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). En DVFI –værdi på 1 svarer til et ekstremt forurenet vandløb, mens værdien 7 svarer til en uforurenet tilstand med meget høj. DVFI for Tibberup Å er angivet i nedenstående tabel.

| Målestation | Beliggenhed | DVFI (registreret 2005) |
| --- | --- | --- |
| Ikke angivet | Ikke angivet | 2 stationer: 3 (Ringe biologisk vandløbskvalitet) 2 stationer: 2 (Meget ringe biologisk vandløbskvalitet) |

Tabel 2.1: Nuværende vandkvalitet i Tibberup Å målt efter Dansk Vandløbs Fauna Indeks af Københavns Amt iflg. Regionplan 2005.

Tibberup Å er ifølge Regionplan 2005 målsat B3, karpefiskevand med et krav til DVFI på 4. Dette krav er ikke opfyldt.

### Udvikling i biologisk vandløbskvalitet

Københavns Amt har undersøgt den biologiske tilstand gennem årene. Der foreligger data på Miljøportalen tilbage fra 1987. DVFI har gennem årene været næsten konstant på 3-4 på alle stationer, med enkelte målinger på 2 på strækningen opstrøms Vesterled Sø.

Figur 2.1: Udvikling i biologisk vandløbskvalitet ved Gisselfeld Bro

Det fremgår af figur 2.1, at der ikke er større udsving i den biologiske vandløbskvalitet de sidste 20 år.

#### Fysiske forhold

Vandløbets fysiske forhold er blevet registreret af en konsulent i august-september 2007. Resultatet af registreringen er omsat til et fysisk indeks, der er vist på nedenstående figur.

Figur 2.2: Fysisk indeks for Tibberup Å

Strækning 1 løber gennem moseområder og har et begrænset fald. Dette afspejles i de fysiske forhold, idet vandløbet er præget af moseplanter og bunden på store dele af strækningen har moseagtig karakter, med blød og mudret bund. Ca. halvdelen af strækningen ligger nær villaområder, og vandløbet er formodentlig udrettet for flere hundrede år siden. Der er god skygge på langt den største del af strækningen, men der mangler sten og grus i vandløbet, og flere steder er der sandvandring.

Den fysiske indeksværdi er -6, hvilket svarer til meget ringe fysiske forhold.

Strækning 2 nedstrøms Vesterled Sø har mere naturlig vandløbskarakter. Faldforholdene er gode, hvilket afspejles i bundforholdene, hvor der er større sten (udlagte), og en del naturligt grus. Der er dog også en del sandvandring på strækningen, hvoraf en større del vurderes at komme fra egen-erosion i vandløbet samt evt. fra tilledninger fra befæstede arealer uden tilstrækkelige forsinkelsesbassiner og sandfang. Strækningen er godt beskygget, og flere steder er beplantningen så tæt, at vandløbet er nærmest utilgængeligt. Kun nedstrøms Rådyrvej fremtræder vandløbet som synlig del af landskabet.

Det fysiske indekstal er 12, svarende til middelgode fysiske forhold. En forbedring af forholdene kræver dog en væsentlig indsats.

Strækning 3 præget af de dårlige faldforhold og det kunstige forløb, der giver sandet og slammet bund. Strækningen er delvis beskygget. Der er flere strækninger, hvor bjørneklo er dominerende. De to rørlagte strækninger er ikke medvirkende til at forbedre indtrykket, og størstedelen af strækningens i forvejen beskedne fald afvikles på de rørlagte dele.

Den fysiske indeksværdi er -5, hvilket svarer til meget ringe fysiske forhold.

#### Hydrauliske forhold

De hydrauliske forhold er vurderet på baggrund af vandspejlsberegninger for minimum- middel og maksimumafstrømninger. For minimum og maksimum er anvendt hhv. medianminimum og medianmaksimum, der er de afstrømninger, der over en længere årrække optræder i gennemsnit hvert andet år. I alle tre scenarier er afstrømningerne skønnet på baggrund af afstrømningsmålinger fra målestationen i Værebro Å ved Knardrup, der har et opland på 38,3 km2. Vandspejlsberegningerne er foretaget ud fra opmålte dimensioner. Opmålingen er fra december 1996.

Figur 2.3: Hydraulisk indeks for Tibberup Å. Froude er et udtryk for vandets turbulens.

Strækning 1 har en hydraulisk indeksværdi på lidt under 3. Dette er et udtryk for ringe hydrauliske forhold. Vandhastigheden er den parameter, der har højst værdi, hvilket viser, at vandløbets dimensioner stort set er fornuftige i forhold til de vandmængder, der afledes.

Strækning 2 har en hydraulisk indeksværdi på 7,50, hvilket er et udtryk for gode hydrauliske forhold. Strækningen har et godt fald, hvilket afspejles i både vandhastigheden og turbulensen. Det skal bemærkes, at erosionsproblemerne omkring Skovbovænget ikke skyldes stor turbulens, men snarere det forhold, at vandløbet ikke har et naturligt, stabilt forløb.

Den hydrauliske indeksværdi for strækning 3 er lige over 4, hvilket svarer til jævnt gode hydrauliske forhold. Dette afspejles ikke i vandløbskvaliteten, idet det meste af faldet afvikles over de to rørlagte dele af denne strækning.

Det skal bemærkes, at Tibberup Å modtager store mængder regnvand fra befæstede arealer. Dette er medvirkende til at øge erosion mv.

##### Vandindvinding

Der er overordentligt store vandindvindingsinteresser i området, idet Københavns Energi har en række kildepladser i oplandet til Tibberup Å. Vandføringen i Tibberup Å kan dog forbedres ved at udnytte stuvningskapaciteten i Vesterled Sø.

### Vandkemi

Furesø Kommune har i september 2007 foranstaltet en undersøgelse af vandkemien i Tibberup Å. Der er udtaget vandprøver på 8 stationer i den del af vandløbet, der ligger i Furesø Kommune, og disse er analyseret for bl.a. næringssalte, iltforbrugende stoffer og surhedsgrad. Prøvetagningsstederne er vist på kort i bilag 1.

Figur 2.4: Analyseresultater for surhedsgrad (pH), iltforbrugende stoffer (BOD) og ammonium-kvælstof (ammonium-N). Der er medtaget én station i Jonstrup Å, der ligger ca. 300 meter nedstrøms for Tibberup Ås udløb i Jonstrup Å.

Surhedsgraden (pH) ligger indenfor det neutrale område, men er ganske svagt basisk, hvilket er normalt for sjællandske vandløb.

De iltforbrugende stoffer (BOD) er målt som iltforbruget over 5 døgn. For at opnå en god biologisk vandløbskvalitet med DVFI højere end 4, bør koncentrationen af BOD ikke overstige 2,0 mg/l. Dette er overholdt for alle prøver, med undtagelse af stationen efter tilløbet fra Søndersø, hvor koncentrationen er næsten 7 mg/l. Dette kan skyldes okker fra vandværket, et indhold af alger fra søen eller måleusikkerhed. Den høje koncentration genfindes ikke på stationen i Jonstrup Å, der ligger ca. 1 km nedstrøms, hvorfor analysen ikke bør give anledning til videre foranstaltninger.

Koncentrationen af ammonium-kvælstof bør ikke overstige 0,10-0,15 mg/l i vandløbet, hvis der skal opnås en god biologisk vandløbskvalitet med DVFI på mindst 4. Dette er ikke overholdt på nogen af stationerne, hvilket er en væsentlig årsag til, at den nuværende målsætning ikke er opfyldt.

Kilderne til forurening med ammonium-kvælstof er ikke endeligt fastlagt. Gladsaxe Kommune har tre regnvandsudløb fra separat-kloakerede oplande til Smørmosen, seks til Fedtmosen og ét direkte til Tibberup Å. Ballerup Kommune har 7 indirekte udledninger af separatkloakeret regnvand via hhv. Herlev og Skovledmosen (”Åkandesøen”). Herlev Kommune har ligeledes en række regnvandsudløb, der ”primært” udledes til småsøer i Tibberup Ås opland.

I forbindelse med kraftig regn er der risiko for, at flere af disse udløb vil indeholde fortyndet, urenset spildevand. Kvælstofindholdet i dette spildevand optræder for en større dels vedkommende som ammonium-kvælstof. Herudover kan der, især i ældre bebyggelser, være en del fejlkoblinger, hvor sanitært spildevand er tilsluttet regnvandsledninger.

Den store stigning i ammonium-koncentrationen, der sker mellem Skovbovænget og Skovlystvej kan muligvis forklares ved, at der på denne strækning er en eller flere ejendomme, der er fejl-koblet til en regnvandsledning. Det er også muligt, at de græssende kreaturer kortvarigt kan have givet anledning til den høje ammonium-koncentration.

Der udledes store mængder vand fra vej- og parkeringsarealer til Tibberup Å. Dette indeholder hele året en række stoffer, der stammer fra trafikken, bl.a. oliekomponenter og partikler fra f.eks. dækslid. Om vinteren vil åen desuden modtage klorid fra vejsaltning. Tilledningen af disse stoffer kan have en væsentlig negativ betydning for vandløbskvaliteten i åen.

Der er pt. ikke oplysninger om evt. ukloakerede ejendomme.

## Sammenfatning af de naturværdier

Fra Smørmosen i Gladsaxe til Søndersø er der overalt store rekreative interesser i de vandløbsnære områder, og dette kommer formodentlig også til at inkludere den strækning, der i dag ligger på Flyvestation Værløses areal.

Åen har under de nuværende omstændigheder en meget varierende naturværdi. Opstrøms Vesterled Sø er vandløbet mange steder ikke synligt i landskabet. Mulighederne for at forbedre den biologiske vandløbskvalitet på denne strækning er imidlertid særdeles begrænsede.

Fra Vesterled Sø og nedstrøms har vandløbet et stort rekreativt potentiale. Der er ligeledes muligheder for at forbedre den biologiske vandløbskvalitet, hvilket kræver en målrettet indsats.

Fra Ballerupvej og nedstrøms er naturværdien af vandløbet begrænset. Når Flyvestation Værløse skal anvendes til andet end militære formål, vil der dog her være mulighed for en væsentlig forbedring af både de æstetiske og vandløbsbiologiske værdier.

Den kraftige anvendelse af vandløbet til afledning af spildevand og vand fra befæstede arealer medvirker til, at den biologiske vandløbskvalitet under de nuværende omstændigheder er beskeden.

## Baggrund for indsatsplan

Indsatsplanen har til formål at redegøre for:

- Hvilken kvalitetsmæssig tilstand er det muligt at opnå for vandløbet

- Hvilke eventuelle supplerende undersøgelser, der skal udføre

- Hvilke tiltag, der er nødvendige indenfor f.eks. spildevandsområdet, vandforsyningen eller andre forvaltninger

- Hvordan, og hvornår, de fysiske forhold i og omkring vandløbet skal forbedres

### Basistilstand

Basistilstanden er den tilstand, som vandløbet ville have i en teoretisk situation, hvor det er upåvirket af mennesker. Vurderingen udføres alene på baggrund af det hydrauliske indeks, og der kan således være elementer af menneskelig påvirkning, der ikke indgår, f.eks. at vandløbets vandføring er reduceret væsentlig af vandindvinding.

| Strækning | Hydraulisk indeks | Potentiel faunaklasse |
| --- | --- | --- |
| Station, meter | point | DVFI |
| 1: 0 - 2.444 | 2,83 | 4 |
| 2: 2.513 – 5.657 | 7,50 | 7 |
| 3: 5.657 – 8.242 | 4,17 | 5 |

Tabel 2.2: Hydraulisk indeks for Tibberup Å

Den registrerede faunaklasse er 3 ved to målestationer og 2 ved to andre.

### Forslag til målsætning for fremtidig tilstand

| Strækning | Hydraulisk indeks | Målsætning | Teoretisk faunaklasse | Praktisk mulig faunaklasse efter restaureringstiltag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Station, meter | point | Nu | Forslag | DVFI |
| 0 - 2.444 | 2,83 | B3 | C | 4 | 4 (3) |
| 2.513 – 5.657 | 7,50 | B3 | B1 | 7 | 6 (5) |
| 5.657 – 8.242 | 4,17 | B3 | B3 | 5 | 5 |

Tabel 2.3: Oversigt over den nuværende målsætning, forslag til fremtidig målsætning, den mulige faunaklasse ved ubegrænset anvendelse af økonomiske midler, samt mulig faunaklasse efter restaurering.

Forskellen mellem ”teoretisk faunaklasse” og ” praktisk mulig faunaklasse efter restaureringstiltag” i tabel 2.3 er, at der i sidstnævnte kolonne er foretaget en vurdering af de praktiske og økonomiske forhold.

Målsætningen C på den øvre del svarer til Vandrammedirektivets ”Kraftig modificeret”.

# indsatsplan

Der er tre forhold, der er en forudsætning for at opnå en god biologisk vandløbskvalitet i Tibberup Å:

- Det skal sikres, at vandløbet også i tørre perioder er vandførende

- De store afstrømninger skal reduceres væsentligt

- Belastningen med ammonium-kvælstof fra regnvandsoverløb og/eller fejlkoblinger skal reduceres væsentligt

I den forbindelse er der en række forhold, der skal yderligere afklares, før det er muligt at prioritere indsatsen for at genskabe en god vandløbskvalitet i Tibberup Å. Disse er beskrevet under afsnittet ”yderligere undersøgelser”.

## Yderligere undersøgelser

De topografiske forhold og afløbsforholdene i de mange søer i oplandet bør undersøges for at vurdere:

- Mulighederne for at styre afledningen af vand, især:

  - Tilbageholdelse af vand i Fedtmosen

  - Søernes evt. potentiale til sikring af en minimumsvandføring i Tibberup Å

  - Mulighederne for at anvende søerne som naturlige stuvningsbassiner for vand fra befæstede arealer (begrænsning af maksimumvandføring)

For regnvandstilløb, der er forsynet med bassiner, bør det vurderes, om det er formålstjenligt at implementere en first flush strategi på disse.

Herudover er der en række af de nedenstående aktiviteter, der kræver yderligere undersøgelse, før de kan implementeres.

## Retablering af fysiske forhold

### Strækning 1

Strækningen nedklassificeres til målsætning C, påvirket af vandafledning. I Vandrammedirektiv-sammenhæng er vandløbet et stærkt modificeret vandområde. Det vil være vanskeligt på sigt at opretholde en DVFI højere end 3.

Smørmosen

Mulighederne for at øge vandspejlet med 10-20 cm opstrøms Gråpilevej bør undersøges. Såfremt dette er muligt, vil vandløbsstrækningen opstrøms Gråpilevej ikke længere have hydraulisk betydning.

Muligheden for at etablere et kunstigt vådområde til at modtage og rense vand fra regnvandsoverløb bør undersøges. Det kunstige vådområde skal så vidt muligt etableres i udkanten af moseområdet.

Plejeplan for Smør- og Fedtmosen

Det anbefales at der udarbejdes en plejeplan for det fredede område, og at der i denne plan indarbejdes en række hensyn til vandløbet, således at:

- vandløbet bliver fremhævet i landskabet

- at der etableres en mere hensigtsmæssig afveksling mellem lysåbne og beskyggede strækninger, idet der målrettet bør satses på at reducere mængden af tagrør i selve vandløbsprofilet

Fedtmosen

Muligheden for at etablere et kunstigt vådområde til at modtage og rense vand fra regnvandsoverløb bør undersøges. Det kunstige vådområde skal så vidt muligt etableres i udkanten af moseområdet.

Andet

Den skyggegivende vegetation bør plejes, således at vandløbet bliver mere synligt.

På den nedre del af strækningen kan der plantes enkeltstående træer på vandløbets sydlige brink for at markere vandløbet.

Mulighederne for at styre vandspejlet i Skovledmosen bør undersøges nærmere, både med henblik på at forbedre/udjævne vandføringen i Tibberup Å, og at øge omsætningen af ammonium-kvælstof i mosen.

### Vesterled Sø

Mulighederne for at opmagasinere vand i Vesterled Sø skal undersøges. Søen har et areal på ca. 17.000 m2, hvilket kan gøre det muligt at opmagasinere vand og dermed reducere risikoen for udtørring af vandløbet nedstrøms søen. Det skal bemærkes, at afledning af vand fra søen i tørre somre vil medvirke til at forbedre vandkvaliteten i søen.

Det anbefales derfor, at en evt. vandløbsopmåling inkluderer indmåling af terrænet omkring søen.

### Strækning 2

Kildesporing

Kilden til den meget store stigning i ammonium-koncentrationen mellem Skovbovænget og Skovlystvej skal identificeres og afskæres.

Brinksikring

Brinkerne opstrøms Skovbovænget udsættes for meget kraftig erosion ved store afstrømninger. Erosionen bliver reduceret som følge af tiltag opstrøms i vandløbet, der reducerer afstrømningen, men dette vurderes ikke at være tilstrækkeligt.

Det anbefales derfor, at kommunen i samarbejde med lodsejerne får gjort brinkerne tilstrækkeligt lysåbne til at der kan vokse græs på brinkerne.

Fjernelse af beton

Den fliselagte strækning ved vandforsyningsboringerne nedstrøms Skovbovænget fjernes og erstattes med store sten, idet bundbredden øges.

Sandfang

Der etableres et sandfang ved Rådyrvej på den nedstrøms side af vejunderføringen.

Udlægning af sten

Mellem Skovbovænget og Ballerupvej udlægges der store sten (> Ø 30 cm) i vandløbet. Stenene udlægges skiftevis fra side til side med en indbyrdes afstand på 6-8 meter. Mellem disse udlægges der sten i selve strømrenden.

Ved Skovlystvej udlægges der sten således at faunapassage sikres ved det lille styrt.

Gydebanker

Fra station ca. 3.400 meter til station 5.600 meter etableres 20-25 gydebanker med en længde på 3-5 meter.

### Strækning 3

Udlægning af sten

Der udlægges store sten (> Ø 25 cm) i vandløbet. Stenene udlægges skiftevis fra side til side med en indbyrdes afstand på 6-8 meter. Mellem disse udlægges der sten i selve strømrenden.

Tilledning af vand til Søndersø

Stemmeværket i station 5.709 meter bør efter aftale med Københavns Energi udnyttes, således at der maksimalt løber ca. 100 l/s videre i vandløbet, mens resten ledes til Søndersø.

Styring af afløb fra Søndersø

Det anbefales at der etableres et intelligent styret afløb fra søen, der sikrer tilledning af vand til Tibberup Å i tørre perioder og reducerer store afstrømninger i våde perioder.

Afløbet foreslås styret på baggrund af vandspejlet i vandføringsmålestationen i Jonstrup Å opstrøms Måløvrenden.

Stuvning af overskudsvand i Søndersø, og styring af afløbet fra søen er den enkleste måde at sikre gode hydrauliske forhold på vandløbsstrækningerne nedstrøms Tibberup Å.

Hensigtserklæring i forbindelse med FST Værløses overgang til civile formål

Det anbefales at vandløbsmyndigheden udarbejder en hensigtserklæring om vandløbsforhold i forbindelse med Flyvestation Værløses overgang til civile formål. Erklæringen bør som minimum indeholde:

- Hel eller delvis frilægning af de rørlagte strækninger

- Sikring af faunapassage gennem strækninger, der ikke frilægges

- Forhold omkring tilledning af vand fra befæstede arealer

# Referencer

/1/	” Plejeplan for Vesterled Sø”, Høringsudgave, udarbejdet af

Vesterled Grundejerforening, Hækmosen 2 AKB. Furesø

Kommune og Herlev Kommune, 16. maj 2007

/2/	”Belastningsopgørelse på Vesterled Sø, fase 1”. Orbicon, 	december 2006,