## Slide 1: Forskjellige verktøy for eksponeringsvurdering
Oversikt over forskjellige verktøy for eksponeringsvurdering (kjemi), og når de er egnet. Forsvarlig vurdering av usikkerhet (variasjon i eksponering). Gruppeoppgave og praktisk bruk.

## Slide 2: Eksponeringsvurdering
Innledende vurdering
Forenklet vurdering
Detaljert vurdering
Notes: Arbeidstilsynets veiledning er en kombinasjon av EN 689 v 1995 og v 2018.
Strategi fra 1995 versjonen og vurderingskriteriene fra 2018 versjonen.

## Slide 3
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/

## Slide 4
I denne fasen bør arbeidsgiver ha bistand fra noen med yrkeshygienisk kompetanse, for eksempel en følgendebedriftshelsetjeneste.
Innhente opplysninger om tema:
Kjemikalier
Hvordan arbeidet utføres
Kilde eller kilder til eksponering
SAMMENLINGNBAR EKSPONERT GRUPPE (SEG) !!!!
Notes: Arbeidsgiver bør innhente opplysninger om følgende tema:
Kjemikalier
Hvilke kjemikalier som forekommer i virksomheten
  Hvilke kjemiske stoffer og stoffblandinger som produseres, importeres eller omsettes i virksomheten
  Hvilke kjemikalier som oppstår i arbeidsprosesser eller fra materialer eller arbeidsutstyr
Kjemikalienes egenskaper og grenseverdier
  Iboende fare
  Fysikalsk tilstand
  Grenseverdier
Hvordan arbeidet utføres
Hvilke arbeidsoperasjoner som skal kartlegges
  Organisering av arbeidet
    Antall eksponerte
    Frekvens og varighet av eksponering
  Produksjons- og arbeidsutførelse og variasjoner i dette
  Om arbeidet utføres innendørs eller utendørs
Kilde eller kilder til eksponering
Kilder til eksponering
  Forurensing fra kilden
  Plassering av kilde
Faktorer som kan påvirke eksponeringsnivåene som for eksempel:
  Innbygging eller andre tekniske kontrolltiltak
  Ventilasjon – allmennventilasjon, prosesstilpasset avsug med mer
  Endringer i produksjonsmengde og liknende
  Arbeidsbelastning
  Renhold og ryddighet på arbeidsplassen
  Vær og vind
  Årstids- eller sesongvariasjoner
Informasjon fra liknende virksomheter
Sjekk om det finnes måledata fra tilsvarende virksomheter som kan benyttes?

## Slide 5: Verktøy (innledende vurdering)
Estimeringsverktøy (konseptuelle modeller)
10er-regelen
EMKG-Expo-Tool
EASE / MEASE
GESTIS-Stoffenmanager®
Advanced Reach Tool (ART)
Disse verktøyene kommer vi tilbake til

## Slide 6: Verktøy (innledende vurdering), forts.
Modelleringsverktøy (fysiskalsk – kjemiske)
Damp-fare ratio
IHMOD (AIHA)
IHSKINPerm (AIHA)
https://www.aiha.org/public-resources/consumer-resources/apps-and-tools-resource-center/aiha-risk-assessment-tools

## Slide 7: Modellering
+
+

## Slide 8
«Personeksponering i en veldefinert SEG»
Inneklima / stabil bakgrunn eksponering
Målinger med store tilfeldige feil

## Slide 9
https://yrkeshygiene.no/kb/estimering-av-gjennomsnitt-og-95-persentil-i-datasett-med-verdier-under-rapporteringsgrensen-og-i-avkortede-datasett/
- Dager med null eksponering
- Dager med eksponering under deteksjonsgrensen
- Flere ulike «hovedoppgaver»
- «Kampanje» arbeid
Fler-modal eksponering vanligere enn vi tror

## Slide 10: Vurdering av måleresultatene etter en forenklet undersøkelse
Den høyeste målte verdien, maksimumsverdien, er avgjørende for om eksponeringen er akseptabel.
Akseptabel eksponering for den enkelte SEG
3 målinger: maksimumsverdien <= 10 % av grenseverdien
4 målinger: maksimumsverdien <= 15 % av grenseverdien
5 målinger: maksimumsverdien <= 20 % av grenseverdien
Oppfølging: Avslutt med rapport. Ny vurdering etter ett år eller etter endringer som kan påvirke eksponering.
Uakseptabel eksponering for den enkelte SEG
3 målinger: maksimumsverdien > 10 % av grenseverdien
4 målinger: maksimumsverdi > 15 % av grenseverdien
5 målinger: maksimumsverdien > 20 % av grenseverdien
NB! +FAGLIG VURDERING

## Slide 11: Detaljert vurdering
REGNE UT EØK !!
https://yrkeshygiene.no/kb/yh-hjelp/

## Slide 13: BRUKE GJERNE
https://expostats.ca/site/en/index.html

## Slide 14: Noen andre verktøy og nettsider
Yrkeshygiene foreninger
IOHA (Internasjonale YH foreningen)
BOSH (Belgiske YH forening)
BOHS (UK YH forening)
Verktøy (noen)
AIHA – Exposure assessment tools
Yrkeshygiene.no – Kunnskapsbase (Hans Thore)
Theo Scheffers

## Slide 15: Enkeltvis og samlet vurdering
Dette skal vi snakke om på mandag

## Slide 16: Verktøy

## Slide 17: Vurdering av eksponeringspotensiale – ved innånding
Grenseverdier
To enkle verktøy for vurdering av eksponeringspotensiale
  «Tier regelen»
  «Damp-fare-ratio»
Potensielt kontrollbehov
Modifiserende faktorer

## Slide 18: Grenseverdier for noen vanlige diisocyanater
Agens | Land | Fullskift (8-timer) |  | Korttid (15 min) |  | Takverdi* | 
 |  | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3
-NCO, alle | Finland |  |  |  | 0,035 |  | 
 | Sveits | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,02 |  | 
Diisocyanater | Norge | 0,005 |  | 0,01 |  |  | 
Heksametylendiisocyanat (HDI) | Norge | 0,005 | 0,035 |  |  |  | 
 | Tyskland | 0,005 | 0,035 | 0,005 | 0,035 | 0,01 | 0,07
Isoforondiisocyanat (IPDI) | Norge | 0,005 | 0,045 |  |  |  | 
 | Tyskland | 0,005 | 0,046 | 0,005 | 0,046 | 0,01 | 0,092
Nafalendiisocyanat (NDI) | Norge | 0,005 | 0,04 |  |  |  | 
 | Tyskland, AGS | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,05 |  | 0,1
Toluendiisocyanat (TDI) | Norge | 0,005 | 0,035 |  |  |  | 
 | Tyskland, DFG | 0,001 | 0,007 | 0,001 | 0,007 | 0,005 | 0,035
 | Tyskland, AGS | 0,005 | 0,035 | 0,005 | 0,035 | 0,02 | 0,14
 | ACGIH | 0,001 |  | 0,005 |  |  | 
Metylendifenyldiisocyanat (MDI) | Norge | 0,005 | 0,05 |  |  |  | 
 | Tyskland | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,05 |  | 0,1
Disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat (HMDI) | Norge | 0,005 | 0,05 |  |  |  | 
* Takverdi er i tysksammenheng målt med en referansetid på 60 sek.
Tyskland, DFG: MAK kommisjonen, AGS: Offisielle tyske grenseverdier
https://yrkeshygiene.no/kb/grenseverdier-for-diisocyanater/

## Slide 19: «Tier regelen»
Maksimal dampkonsentrasjon (SVC) i ppm
SVC = P1/P0 x 1 000 0000 , hvor
P1 = damptrykk til agens
P0 = omgivelsestrykk
Les mer i

## Slide 20: «Damp-fare-ratio» i forhold til ventilasjon
Damp-fare-ratio (VHR)
VHRAgens = VPAgens / GVAgens
VP = damptrykk til agens (mmHg)
GV = Grenseverdi (ppm)
Les mer i

## Slide 21: Potensielt kontrollbehov (20°C, ingen aerosoldannelse)
 | TDI 65/35 | TDI 80/20 | MDI monomers | Polymeric MDI
Molecular Weight | 174,16 | 174,16 | 250,25 | 
Physical state | Colourless liquid | Colourless to pale yellow liquid | White to yellow solid | Dark yellow to brown liquid
Melting point, oC | 5 | 13,6 | 34-39 | < 10
Flash point C | 132 | 132 | 196 | 
Density, 25oC, kg/l | 1,22 | 1,22 | 1,33 | 1,24
Viscosity, 20oC, mPa.s | 3,2 | 3,2 | n.a. | 400
Vapour pressure, 20oC, Pa (mmHg) | 1,3 (0,01) | 1,3 (0,01) | < 0,002 | < 0,005
NCO content, % | 48,2 | 48,2 | 33,6 | 30-31
Kontrollbehov |  |  |  | 
SVC | 13 | 13 | 0,02 | 0,05
VHR | 12830 | 12830 | 4 | 10
VHR kategori | 5 | 5 | 3 | 3

## Slide 22: Kontrollbehov (20°C, ingen aerosoldannelse)
 | HDI | IPDI | NDI | HMDI
Molecular Weight | 168,19 | 222,28 | 210,19 | 262,35
Physical state | Clear, colorless to slightly yellow liquid with a sharp, pungent odor | Colorless to slightly yellow liquid with a pungent odor. | White to light-yellow, crystalline flakes. | Clear, colorless to light-yellow liquid
Melting point, oC | -67 | -60 | 130 | <-10
Flash point C | 140 | 155-161 | 155 | >201
Density, 25oC, kg/l | 1,04 | 1,06 | 1,42 | 1,066
Viscosity, 20oC, mPa.s | 5,81 | 106,2 |  | 
Vapour pressure, 20oC, Pa (mmHg) | 7 (0,05) | 0,04 (0,0003) | 0,4 (0,003) | 0,13 (0,001)
NCO content, % |  |  |  | 
Kontrollbehov |  |  |  | 
SVC | 69 | 0,4 | 4 | 1
VHR | 13817 | 79 | 790 | 257
VHR kategori | 6 | 4 | 5 | 4

## Slide 23: Modifiserende faktorer
Økende eksponering med økende
Forbruk
Innhold av frie –NCO grupper
Temperatur
Overflateareal
Aerosol mengde
Aerosolsvevetid (~ 1/aerodynamisk diameter)

## Slide 24: Forbruk
Mengde | Kontrollbehov | Kommentar
ml | mindre | hansker
l |  | hansker + trykkluft / filtermaske
m3 | økt | hansker + trykkluftforsynt åndedrettsvern

## Slide 25: Mettingskonsentrasjon vs temperatur

## Slide 26
https://trexmo.unisante.ch/trexmoplus/

## Slide 27: OPPGAVE

## Slide 28: Kontaktinformasjon
Hans Thore Smedbold
St Olavs Hospital – Arbeidsmedisinsk avdeling
https://www.ntnu.no/ansatte/hans.t.smedbold
https://yrkeshygiene.no
https://proactima.com